KEZELÉSI UTASÍTÁS/ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

AQ PT_, AQ PT_C, AQ PT_C2

HUN

RUS

Tartalomjegyzék 	2

Bevezető 	3

Szerkezeti felépítés, működés	3

Műszaki adatok		4

Puffertároló méretei és csatlakozások		5

Telepítés		14

Üzembe helyezés			15

Üzemeltetés és karbantartás					15

Fontos tudnivalók	 		16

Jótállási jegy		36

Содержание 		19

Введение	20

Конструкция и действие		20

Технические данные	21

Габариты и соединения буферного накопителя	22

Установка	30

Ввод в эксплуатацию		31

Эксплуатация и ремонт						31

Важные информации 	32

Гарантийный талон	37

KEDVES VÁSÁRLÓ!

A puffertárolók - kialakításuktól függően - többféle energiaforrásról üzemeltethetők: indirekt módon napenergiáról, gáz, szén vagy egyéb energiahordozókról (pl. villamos pótfűtés).

A fűtési körbe való csatlakoztatást és az első üzembe helyezést megfelelő szakemberrel végeztesse el ezen kezelési utasítás figyelembevételével.

Ezt a felszerelésre és üzemeltetésre vonatkozó előírást gondosan tanulmányozza át, és a benne foglaltakat pontosan tartsa be. Így az Ön készüléke hosszú időn keresztül megbízhatóan fog üzemelni.

SZERKEZETI FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS

A puffertárolót acéltartály, lágy poliuretán hab szigetelés és műbőr –köpeny és -fedél alkotja. A tároló és a fűtőcsőkígyó St37-2 acélból készült.

A tartály belső felületének nincs korrózióvédelme, így csak fűtővízzel tölthető fel! Ivóvíz tárolására nem alkalmas!

A tárolók szigetelése max. 100 mm vastag poliuretán hab, köpenyük műanyag/műbőr. A köpeny és a szigetelés 500 literes űrtartalom felett szerelhető, így ezeket eltávolítva (is) állítható a tároló az üzemelési helyére. Szigetelés nélkül a tároló 1000L-es űrtartalomig bevihető a 800-as ajtón. A puffer tárolós rendszerek indirekt tárolóval kombinálva képesek meleg vizet is szolgáltatni, akár közvetlenül a hőtermelőből, akár a puffer tárolóból nyert energiával.

A belső tartályt körülvevő poliuretán hab hosszú időn keresztül biztosítja a víz hőntartását, energia felvétel nélkül.

Típusválaszték:

Álló kivitelben 300, 500, 750, 1000, 1500 és 2000 literes űrtartalommal, „üres” (AQ_PT), csőkígyós (AQ_PT_C) és két csőkígyós (AQ_PT_C2) kerülnek forgalomba. Az „üres” (AQ_PT) tárolók  6/4”-os csatlakozócsonkot tartalmaznak a hőtermelők és a hőleadók csatlakoztatásához, valamint a 1/2"-os érzékelő csonkokat. Az egy és két csőkígyós kivitelek (AQ_PT_C, AQ_PT_C típusok) a szolár vagy hőszivattyús rendszerek közvetlen csatlakoztatáshoz tartalmaznak egy vagy két hőcserélőt.

Működésének célja

A puffertárolók a fűtési rendszerek energiatárolói. Kiegyenlítik a hőtermelő (vagy a rendelkezésre álló energia) és a hőigény időbeli eltérését, biztosítva ezáltal a komfortosságot.

Műszaki adatok

| Típus | Mértékegység | AQ PT 300 | AQ PT 500 | AQ PT 750 | AQ PT 1000 | AQ PT 1500 | AQ PT 2000 | AQ PT 300 C | AQ PT 500 C | AQ PT 750 C | AQ PT 1000 C | AQ PT 1500 C | AQ PT 2000 C | AQ PT 500 C2 | AQ PT 750 C2 | AQ PT 1000 C2 | AQ PT 1500 C2 | AQ PT 2000 C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Névleges űrtartlom | [liter] | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Átmérő(szigetelés nélkül) | [mm] | - | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 | - | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
| Átmérő(szigeteléssel) | [mm] | 660 | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1300 | 660 | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1300 | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1300 |
| Magasság | [mm] | 1535 | 1675 | 1860 | 2205 | 2150 | 2380 | 1535 | 1675 | 1860 | 2205 | 2150 | 2380 | 1675 | 1860 | 2205 | 2150 | 2380 |
| Max. üzemi nyomás | [MPa] | - |
| - tartály | [MPa] | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| - szolár csőkígyó alsó | [MPa] | - | 0,6 |
| - szolár csőkígyó felső | [MPa] | - | 0,6 |
| - Vízcsatlakozás |  | Rp6/4 |
| - Elektromos fűtőpatron |  | Rp6/4 |
| - Érzékelő csatlakozás |  | Rp1/2 |
| - Csőkígyó csatlakozás |  | - | Rp3/4 | Rp1 |
| - Csőkígyó alsó felület | [m²] | - | 1,5 | 1,7 | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 1,7 | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
| - Csőkígyó felső felület | [m²] | - | 1 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| - Tömeg | [kg] | 87 | 99 | 126 | 152 | 205 | 231 | 97 | 129 | 161 | 194 | 250 | 280 | 140 | 185 | 220 | 295 | 340 |

AQ PT 300, 300C

1. ábra

AQ PT300 és AQ PT300C puffertároló méretei és csatlakozások

1. felső csonk Rp6/4”, 2.,4.,7.,9. hőérzékelő csonk Rp1/2”,

3.,5.,8.,10. hőtermelő/hőleadó csonk Rp6/4”, 6.,11. hőcserélő csonk Rp3/4”,

12.,13.,15. hőtermelő/hőleadó csonk Rp6/4”, 14. villamos pótfűtési csonk

AQ PT 500,750,1000

| Modell |  | AQ PT 500 | AQ PT 750 | AQ PT 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Érzékelő hely 1/2" | A | 410 | 570 | 580 |
| Elektromos melegítő csatlakozó 6/4" | B | 790 | 920 | 1150 |
| Érzékelő hely 1/2" | C | 1120 | 1290 | 1500 |
| Csatlakozó 6/4" | D | 1625 | 1810 | 2155 |
| Csatlakozó 6/4" | E | 1405 | 1582 | 1885 |
| Csatlakozó 6/4" | F | 1110 | 1430 | 1520 |
| Érzékelő hely 1/2" | G | 1230 | 1330 | 1430 |
| Csatlakozó 6/4" | H | 956 | 1045 | 1050 |
| Alsó hőcserélő belépési hely 1" | J | 860 | 945 | 950 |
| Csatlakozó 6/4" | K | 620 | 710 | 730 |
| Érzékelő hely 1/2" | L | 460 | 505 | 495 |
| Alsó hőcserélő kilépési hely 1" | M | 370 | 375 | 380 |
| Érzékelő hely 1/2" | N | 245 | 280 | 280 |
| súly | kg | 99 | 126 | 152 |

AQ PT 500,750,1000 C

| Modell |  | AQ PT 500 C | AQ PT 750 C | AQ PT 1000 C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Érzékelő hely 1/2" | A | 410 | 570 | 580 |
| Elektromos melegítő csatlakozó 6/4" | B | 790 | 920 | 1150 |
| Érzékelő hely 1/2" | C | 1120 | 1290 | 1500 |
| Csatlakozó 6/4" | D | 1625 | 1810 | 2155 |
| Csatlakozó 6/4" | E | 1405 | 1582 | 1885 |
| Csatlakozó 6/4" | F | 1110 | 1430 | 1520 |
| Érzékelő hely 1/2" | G | 1230 | 1330 | 1430 |
| Csatlakozó 6/4" | H | 956 | 1045 | 1050 |
| Alsó hőcserélő belépési hely 1" | J | 860 | 945 | 950 |
| Csatlakozó 6/4" | K | 620 | 710 | 730 |
| Érzékelő hely 1/2" | L | 460 | 505 | 495 |
| Alsó hőcserélő kilépési hely 1" | M | 340 | 375 | 380 |
| Érzékelő hely 1/2" | N | 245 | 280 | 280 |
| súly | kg | 129 | 161 | 194 |

AQ PT 500,750,1000 C2

| Modell |  | AQ PT 500 C2 | AQ PT 750 C2 | AQ PT 1000 C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Érzékelő hely 1/2" | A | 410 | 570 | 580 |
| Elektromos melegítő csatlakozó 6/4" | B | 790 | 920 | 1150 |
| Érzékelő hely 1/2" | C | 1120 | 1290 | 1500 |
| Csatlakozó 6/4" | D | 1625 | 1810 | 2155 |
| Csatlakozó 6/4" | E | 1405 | 1582 | 1885 |
| Felső hőcserélő belépési hely 1" | F | 1315 | 1490 | 1580 |
| Érzékelő hely 1/2" | G | 1230 | 1330 | 1430 |
| Felső hőcserélő kilépési hely 1" | H | 1055 | 1142 | 1232 |
| Csatlakozó 6/4" | J | 955 | 1045 | 1050 |
| Alsó hőcserélő belépési hely 1" | K | 860 | 945 | 950 |
| Csatlakozó 6/4" | L | 620 | 710 | 730 |
| Érzékelő hely 1/2" | M | 460 | 505 | 495 |
| Alsó hőcserélő kilépési hely 1" | N | 340 | 375 | 380 |
| Csatlakozó 6/4" | O | 245 | 280 | 280 |
| súly | kg | 140 | 185 | 220 |

AQ PT 1500-2000 /C/C2

|  | AQ PT 1500 /C/C2 | AQ PT 2000 /C/C2 |
| --- | --- | --- |
| a | 380 | 320 |
| b | 825 | 900 |
| c | 1350 | 1490 |
| d | 1760 | 2020 |
| f | 2150 | 2380 |
| g | 1000 | 1100 |
| i | 800 | 800 |
| k | 375 | 320 |
| m | 500 | 540 |
| l | 1260 | 1420 |

TELEPÍTÉS

A puffertároló telepítéséhez a következő feltételeket kell biztosítani:

- Ügyeljen arra, hogy a padozat ép és stabil legyen, hogy elbírja a teletöltött puffertároló tömegét.

- Vízszintes, sima padozat, hogy a készülék feltétlenül függőlegesen álljon. A függőleges állást szükség esetén a lábgyűrű megfelelően biztonságos alátámasztásával kell biztosítani.

- A tárolót csak fagytól védett helyen szabad telepíteni. Fagyveszély esetén a tárolót le kell üríteni.

- A készüléket úgy kell telepíteni, hogy annak faltól való távolsága min. 50 mm legyen.

- Az esetleges rendszerbővítés miatt a 6/4”csonkok és a fal vagy egyéb építészeti szerkezeti elem között legalább 70 cm távolságot kell hagyni.

- A telepítés helyén biztosítani kell a megfelelő víz- és csatornahálózatot (padlóösszefolyó), illetve villamos pótfűtés esetén a megfelelő villamos hálózatot.

- A hőveszteségek minimalizálása érdekében a puffertárolót a hőfogyasztókhoz a lehető legkö-

zelebb telepítse. Célszerű a csővezetékeket hőszigeteléssel ellátni.

- A puffertároló nem használt csatlakozó csonkjait le kell zárni és javasolt hőszigetelni.

- A tároló leeresztő csonkjára szereljen leeresztő csapot.

A TÁROLÓT ÉS A HŐCSERÉLŐKET A MEGENGEDETT ÜZEMI NYOMÁSNÁL NAGYOBB NYOMÁS ALÁ HELYEZNI ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS! EZEN ÉRTÉKEKET AZ 1. TÁBLÁZAT TARTALMAZZA

A biztonsági szelep beépítése kötelező, de nem tartozik a szállítás terjedelmébe!

A BIZTONSÁGI SZELEP ÉS A PUFFERTÁROLÓ KÖZÉ VÍZVEZETÉKI SZERELVÉNYT BEÉPÍTENI TILOS!

A szelep beépítése előtt a vezetékeket alaposan át kell öblíteni, hogy az esetleges szennyeződésből eredő károsodást elkerüljék.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A telepítést és beüzemelést csak szakképzett kivitelező végezheti. A szerelés után a csöveket és a tárolót alaposan át kell öblíteni, majd a tárolót fel kell tölteni vízzel. Ellenőrizzük a biztonsági szelep működését és fúvassuk le az esetlegesen összegyűlt levegőt. Első használat előtt a puffertárolót teljesen fel kell tölteni és ki kell légteleníteni. A puffertárolóval egy rendszerben lévő kazánokon beállított maximális puffer hőmérséklet nem haladhatja meg a 95oC-ot. Az első felfűtés után ellenőrizzük a tömítéseket.

AZ ELSŐ FELFŰTÉST SZAKEMBERREL ELLENŐRIZTESSE!

ÜZEMELTETÉS ÉS

KARBANTARTÁS

A biztonságos üzemelés érdekében célszerű időnként (kb. évente) vízvezeték-szerelővel a készüléket átvizsgáltatni, különös tekintettel a csatlakozások tömítettségére és a biztonsági szelep helyes működésétre nézve.

A készüléket továbbá célszerű évente kilevegőztetni, illetve fagyveszély esetén leüríteni.

Biztonsági szelep és tágulási tartály beépítése kötelező

Csak bevizsgált minőségű biztonsági szelep használható. Az üzemi nyomást a rendszer minden elemének bírnia kell. A biztonsági szelep és a tároló között elzáró szerelvény beépítése szigorúan tilos!

A biztonsági szelep maximális nyitónyomása 4 bar (0,4MPa) lehet!

INDIREKT FŰTÉS ESETÉN A TÚLFŰTÉS ELLENI VÉDELEMRŐL AZ INDIREKT FŰTŐBERENDEZÉSNEK KELL GONDOSKODNIA!

A hőcserélőn a lerakódott vízkő eltávolítására éles fémtárgyat vagy savat alkalmazni tilos!

Vízleeresztés

FIGYELEM! A VÍZ LEERESZTÉSEKOR FORRÓ VÍZ LÉPHET KI!

A tároló leürítéséhez leeresztő csonkként a legalsó RP 6/4”-os csőcsonk funkcionál.

Jótállási jegy puffer tárolókhoz

A HAJDU Zrt. a 151/2003. (IX.22) kormányrendeletben előírt 12 hónap kötelező jótállás helyett, 24 hónap jótállást vállal az első oldalon feltüntetett termékére.

A jótállási jogokat a készülék tulajdonosa érvényesítheti, ha fogyasztónak minősül. (Fogyasztó a Ptk. 685 § szerint, a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körön kívül szerződést kötő személy)

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogát nem érinti.

A fogyasztó – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. (Ptk . 306. §)

Készülékeink fődarabja:	hegesztett tartály

FONTOS TUDNIVALÓK

1. A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti.

2. Kérjük, követelje meg vásárláskor az eladótól a vásárlás napjának feltüntetését a jótállási jegy minden szelvényén

3. Jótállási javítási munkát kizárólag érvényes jótállási jegy esetén végezhetnek a szervizjegyzékben feltüntetett javító szervizek

4. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy, vagy a jótállási jegy fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Ilyen esetben forduljon vevőszolgálatunkhoz

5. Elveszett jótállási jegyet csak az eladás keltének hitelt érdemlő bizonyítása (számla) alapján pótolunk

6. A jótállási időtartam a termék fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

7. A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

8. A javítást úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest nem csökken. Javítás esetén a termékbe új alkatrész kerül beépítésre

9. Ha a jótállásra kötelezett a termék kijavítását a megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a kötelezett költségére maga kijavíttathatja

A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 4. törvény 306-307. §-aiban, valamint a 49/2003. GKM rendelet 4.§ valamint a 151/2003. (IX.22) kormányrendeletben meghatározottak szerint a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Mikor kérheti a termék kicserélését a fogyasztó?

Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, a fogyasztó kívánságára azt azonos típusú új termékre cserélheti ki az értékesítő kereskedelmi egység. Ha a cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint

- a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat visszafizetik

- vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket adnak ki részére. 3 napos csere esetén a készüléket az eredeti csomagolásban, sértetlenül - a készülék és csomagolás összes tartozékaival együtt - kell az eladószervnek visszaadni.

A javítás helye.

- Az üzemeltetés helyén javítjuk a rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb terméket.

- Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.

- Javítószolgálatunk a helyszíni kiszállást a fogyasztóval előzetesen egyezteti és a kiszállást az egyeztetett nap délelőttjén vagy délutánján teljesítheti.

A fogyasztónak kinél, s mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényét?

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igényét a jótállási jegy mellékletén feltüntetett szerviznek - vagy a kereskedőnek - kell bejelentenie. A fogyasztó köteles a hiba felfedése után kifogását haladéktalanul közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a felhasználó a felelős.

Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén.

- Ha a szerviz nem ismeri el a panasz jogosságát, akkor a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől kérhet szakvéleményt. Amennyiben a javító szerviz bizonyíthatóan nem tesz eleget az előzőekben megfogalmazott kötelezettségének, a fogyasztó maga is fordulhat a minőségvizsgáló szervhez.

- A minőségvizsgáló szerv által végzett vizsgálat és szakvélemény díjköteles.

- A szakvélemény beszerzésére irányuló megbízásban fel kell tüntetni mind a szerviz, mind a fogyasztó álláspontját és nyilatkozatait.

A szerviz vagy a kereskedő az alábbi tartalommal köteles a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolatát átadni a fogyasztónak:

- fogyasztó nevét, címét

- áru megnevezését, vételárát

- vásárlás időpontját

- hiba bejelentésének időpontját

- fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakvéleménye a forgalmazóra nem kötelező.

Ha a forgalmazó nem fogadja el a szakvéleményt, akkor a fogyasztó a peren kívüli megegyezés érdekében a Békéltető Testülethez (1000 Ft eljárási díj ellenében eljár, max. 60 napon belül határozatot hoz, a panaszt és az ajánlást nyilvánosságra hozhatja), vagy a Bírósághoz fordulhat.

Készülékeinkre vállalt jótállás megszűnik, amennyiben

- a készüléket nem a kezelési utasításban leírtak szerint, vagy szakszerűtlenül helyezték üzembe,

- a készülék javításához nem a társaságunk által minősített és forgalmazott alkatrészek kerülnek beépítésre.

- ha társaságunk, vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba vízszennyezés, víznyomás elégtelenség, szolgáltatási zavar rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, karbantartás elmulasztása helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.

- A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelés) útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Karbantartási munkák elvégeztetése a fogyasztó feladatát képezi. A karbantartás elhanyagolása miatt meghibásodott termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a fogyasztót terheli

Kereskedő és a javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai.

A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegy és a készülék számát egyeztetni, a jótállási jegyet eladás keltének feltüntetésével hitelesíteni és azt a fogyasztónak átadni. Minden jótállási szelvényt ki kell töltenie. A javítószolgálat a jótállási szelvények rovatait köteles hiánytalanul és pontosan kitölteni.

(Jótállási jegyet és a jótállási szelvényeket lásd a 63. oldalon)

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

Vevőszolgálat

Уважаемый покупатель!

Буферные накопители – в зависимости от выполнения – могут работать от нескольких источников энергии: косвенным методом от солнечной энергии, от газа, угля и других энергоносителей (например дополнительный ТЭН).

Подключение оборудования в сеть отопления и первый запуск поручите специалисту с учётом указаний данного технического паспорта. Тщательно изучите предписания по монтажу и эксплуатации и придерживайтесь к изложенным. Таким образом Ваше оборудование будет долго и надежно служить Вам.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Буферный накопитель состоит из металлического бака, мягкой полиуретановой теплоизоляции, из кожуха и крышки из искуственной кожи. Бак и теплообменник изготовливается из стали Ст37-2.

Внутренняя поверхность бака не имеет коррозионную защи-ту, таким образом заполнять можно только водой для отоп-ления! Не годен для хранения питьевой воды!

Изоляцией накопителей является мягкая полиуретановая пена с толщиной 100 мм; кожух из искуственой кожи. Кожух и изоляция (при объёме выше 500 литров) монтируемые, таким образом их отделив  без них (так-же) можно установить на место эксплуатации.

Буферный накопитель вместе с косвенным накопительным водонагревателем также может обеспечить горячую воду, нагреваясь непосредственно от источника тепловой энергии или от буферного накопителя.

Обхватывающий бак мягкая полиуретановая пена продолжи-тельно обеспечивает поддержа-ние температуры воды без дополнительного подогрева. Ассортимент продукции:

В напольном исполнении 300, 500, 750, 1000, 1500 и 2000 литровые, „пустые” (AQ_PT), со змеевиком (AQ_PT_C) и с двумя змеевиками (AQ_PT_C2) предлагаются для применения. „Пустые” накопители (AQ_PT) имеют 6/4”-ые соединительные патрубки для подкючения производителей и потребителей тепловой энергии, а также 1/2"-ые патрубки для термодатчиков. Исполнения, с одним и двумя змеевиками (AQ_PT_C, AQ_PT_C2), имеют один или два теплообменники для непосредственного подключения к системам солнечного коллектора и теплового насоса.

Цель работы

Буферные накопители являются накопителями тепловой энергии отопительных систем. Они выравнивают расхождение по времени производства и воспользования  энергии, таким образом обеспечивая комфортабелность.

Технические параметры

| Тип | Единица измерения | AQ PT 300 | AQ PT 500 | AQ PT 750 | AQ PT 1000 | AQ PT 1500 | AQ PT 2000 | AQ PT 300 C | AQ PT 500 C | AQ PT 750 C | AQ PT 1000 C | AQ PT 1500 C | AQ PT 2000 C | AQ PT 500 C2 | AQ PT 750 C2 | AQ PT 1000 C2 | AQ PT 1500 C2 | AQ PT 2000 C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный объём | [литр] | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Диаметр (без теплоизоляции) | [мм] | - | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 | - | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
| Диаметр (с теплоизоляцией) | [мм] | 660 | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1300 | 660 | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1300 | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1300 |
| Высота | [мм] | 1535 | 1675 | 1860 | 2205 | 2150 | 2380 | 1535 | 1675 | 1860 | 2205 | 2150 | 2380 | 1675 | 1860 | 2205 | 2150 | 2380 |
| Макс. рабочее давление: | [МПа] | - |
| - бака | [МПа] | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| - нижнего змеевика солнечного коллектора | [МПа] | - | 0,6 |
| - верхнего змеевика солнечного коллектора | [МПа] | - | 0,6 |
| Присоединение подачи воды |  | Rp6/4 |
| Патрубок для ТЭН-патрона |  | Rp6/4 |
| Присоединение термодатчика |  | Rp1/2 |
| Присоединение змеевика |  | - | Rp3/4 | Rp1 |
| Нижняя плошадь змеевика | [м²] | - | 1,5 | 1,7 | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 1,7 | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
| Верхняя плошадь змеевика | [м²] | - | 1 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| Вес | [кг] | 87 | 99 | 126 | 152 | 205 | 231 | 97 | 129 | 161 | 194 | 250 | 280 | 140 | 185 | 220 | 295 | 340 |

AQ PT 300, 300C

Рис. 1.

Габаритные размеры буферных накопителей AQ PT30 и AQ PT300C и потрубков

1. верхний патрубок Rp6/4”, 2.,4.,7.,9. патрубки термостатов Rp1/2”,

3.,5.,8.,10. патрубки для ввода и отвода теплоносителя Rp6/4”, 6.,11. патрубки теплообменников Rp3/4”,

12.,13.,15. патрубки для ввода и отвода теплоносителя Rp6/4”, 14. патрубок для дополнительного ТЭН-а Rp6/4”

Выступают патрубки на 100 мм, патрубки теплообменников на 120 мм.

AQ PT 500,750,1000

| Тип |  | AQ PT 500 | AQ PT 750 | AQ PT 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | A | 410 | 570 | 580 |
| Потрубок для ТЭН-а 6/4" | B | 790 | 920 | 1150 |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | C | 1120 | 1290 | 1500 |
| Присоединитель 6/4" | D | 1625 | 1810 | 2155 |
| Присоединитель 6/4" | E | 1405 | 1582 | 1885 |
| Присоединитель 6/4" | F | 1110 | 1430 | 1520 |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | G | 1230 | 1330 | 1430 |
| Присоединитель 6/4" | H | 956 | 1045 | 1050 |
| Ввод нижнего теплообменника 1" | J | 860 | 945 | 950 |
| Присоединитель 6/4" | K | 620 | 710 | 730 |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | L | 460 | 505 | 495 |
| Отвод нижнего теплообменника 1" | M | 370 | 375 | 380 |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | N | 245 | 280 | 280 |
| Вес | кг | 99 | 126 | 152 |

AQ PT 500,750,1000 C

| Тип |  | AQ PT 500 C | AQ PT 750 C | AQ PT 1000 C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | A | 410 | 570 | 580 |
| Потрубок для ТЭН-а 6/4" | B | 790 | 920 | 1150 |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | C | 1120 | 1290 | 1500 |
| Присоединитель 6/4" | D | 1625 | 1810 | 2155 |
| Присоединитель 6/4" | E | 1405 | 1582 | 1885 |
| Присоединитель 6/4" | F | 1110 | 1430 | 1520 |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | G | 1230 | 1330 | 1430 |
| Присоединитель 6/4" | H | 956 | 1045 | 1050 |
| Ввод нижнего теплообменника 1" | J | 860 | 945 | 950 |
| Присоединитель 6/4" | K | 620 | 710 | 730 |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | L | 460 | 505 | 495 |
| Отвод нижнего теплообменника 1" | M | 340 | 375 | 380 |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | N | 245 | 280 | 280 |
| Вес | кг | 129 | 161 | 194 |

AQ PT 500,750,1000 C2

| Тип |  | AQ PT 500 C2 | AQ PT 750 C2 | AQ PT 1000 C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | A | 410 | 570 | 580 |
| Потрубок для ТЭН-а 6/4" | B | 790 | 920 | 1150 |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | C | 1120 | 1290 | 1500 |
| Присоединитель 6/4" | D | 1625 | 1810 | 2155 |
| Присоединитель 6/4" | E | 1405 | 1582 | 1885 |
| Ввод верхнего теплообменника 1" | F | 1315 | 1490 | 1580 |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | G | 1230 | 1330 | 1430 |
| Отвод верхнего теплообменника 1" | H | 1055 | 1142 | 1232 |
| Присоединитель 6/4" | J | 955 | 1045 | 1050 |
| Ввод нижнего теплообменника 1" | K | 860 | 945 | 950 |
| Присоединитель 6/4" | L | 620 | 710 | 730 |
| Потрубок для термодатчика 1/2" | M | 460 | 505 | 495 |
| Отвод нижнего теплообменника 1" | N | 340 | 375 | 380 |
| Присоединитель 6/4" | O | 245 | 280 | 280 |
| Вес | кг | 140 | 185 | 220 |

AQ PT 1500-2000 /C/C2

|  | AQ PT 1500 /C/C2 | AQ PT 2000 /C/C2 |
| --- | --- | --- |
| a | 380 | 320 |
| b | 825 | 900 |
| c | 1350 | 1490 |
| d | 1760 | 2020 |
| f | 2150 | 2380 |
| g | 1000 | 1100 |
| i | 800 | 800 |
| k | 375 | 320 |
| m | 500 | 540 |
| l | 1260 | 1420 |

УСТАНОВКА

Для установки буферного накопителя необходимо обеспечить следующие условия:

- Следите за тем, чтобы пол был неповреждённым и стабильным, чтобы выдержал вес заполненного буферного накопителя.

- Горизонтальный, ровный пол, чтобы оборудование объязательно стояло вертикально. Вертикальность при необходимости можно обеспечить при помощи безопасного подложения под кольцо ножки.

- Накопитель можно установить только в защищённом от морозов помещении. В случае отсутствия этого с наступле-нием мороза оборудование необходимо опорожнить.

- Оборудование необходимо монтировать таким образом, чтобы расстояние от стены не было меньше 50 мм.

- Для возможного дальнейшего расширения системы жела-тельно отступить расстояние от 6/4”-ых патрубков до стены или до других инженерных сооружений  70 см.

- На месте монтажа необходимо обеспечить надлежащее водоснабжение и канализацию (стёки в полу), а также при подключении дополнительного ТЭН-а и электрическую сеть.

С целью минимализации тепловых потерь буферный накопитель необходимо установить на самое минимальное расстояние к потребителям. Целесообразно трубы покрыть теплоизоляцией.

- Неиспользуемые патрубки оборудования необходимо заглушить и рекомендовано изолировать.

- На сливной патрубок накопителя установите вентиль.

НАКОПИТЕЛЬ И ТЕПЛООБМЕН-НИКИ ПОДВЕРГАТЬ БОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЯМ ДОПУСТИМОГО РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ЭТИ ЗНАЧЕНИЯ СОДЕРЖИТ ТАБЛИЦА 1.

Монтаж предохранительного клапана объязателен но не входит в поставку!

МОНТАЖ ВОДОЗАПОРНОЙ АРМА-ТУРЫ МЕЖДУ БУФЕРНЫМ НАКО-ПИТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-НЫМ КЛАПАНОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Перед монтажем клапана трубы необходимо тшательно ополос-кать, чтобы предотвратиь повреждения из-за возможных засорений.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтаж и запуск может произвести только специалист. После монтажа трубы и бак необходимо тшательно ополоскать, после чего бак заполнить водой. Проверьте работу предохранительного клапана и спустите собранный воздух. Перед первой эксплуатацией буферный накопитель необходимо полностью заправить и обезвоздушить. У находящихся в одной сети с буферным накопителем котлах максимальная буферная темпе-ратура не должна превышать 95oC. После первого нагрева проверьте уплотнения.

ПЕРВЫЙ НАГРЕВ ДО РАБОЧЕГО РЕЖИМА ПОРУЧИТЕ СПЕЦИАЛИСТУ!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

В целях безопасной эксплуата-ции целесообразно периодически (приблизительно ежегодно) с привлечением сантехники перепроверить оборудование, особое внимание уделив уплотнениям соединений и правильности работы предохранительного клапана.

Также целесообразно ежегодно обезвоздушить, а также при опасности разморожения слить воду.

Монтаж предохранительного клапана и расширительного бака объязателен!

Можно использовать предохра-нительный клапан только освидетельствованного качесва. Рабочее давление должны выдержать все элементы всей системы. Монтаж вентиля между оборудованием и предохранительным клапа-ном строго запрещается!

Максимальное рабочее давление срабатывания предохранительного клапана может быть 7 бар (0,7 МПа)!

ПРИ КОСВЕННОМ ОТОПЛЕНИИ ОТ ПЕРЕГРЕВА ЗАЩИТУ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ КОСВЕННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ!

Для удаления накипи и отложений с поверхности змеевика применять острый металлический инструмент запрещается!

Слив воды

ВНИМАНИЕ! ПРИ СЛИВЕ ВОДЫ МОЖЕТ ПОСТУПИТЬ ГОРЯЧАЯ ВОДА!

Для слива воды служит самый нижний патрубок, размером Rp6/4”.

Гарантийная карта для буферных накопителей

Фирма HAJDU Zrt. принимает на себя гарантию на продукт, указанный на первой странице,  24 месяцев вместо предписанной, обязательной гарантии 12 месяцев по Постановлению Правительства №151/2003. (IX.22).

Владелец оборудования имеет гарантийное право, если он является потребителем. (Потребителем, по закону Ptk. 685. §, является  лицо, заключающее контракт вне экономического или профессионального круга деятельности)

Гарантия не касает право потребителя, выходящееся из закона.

Потребитель – по выбору – может требовать ремонт или замену, исключая, если невозможно выполнять выбранную гарантийную потребность, или если это ответчику приносит относительно больше затраты по сравнению другой гарантийной потребности. (Ptk. 306. §)

Основная часть оборудования:	сварной бак

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Потребитель свои потребности по гарантии может потребовать на основании гарантийного талона.

2. Просим, потребуйте у продавца при покупке  указать дату покупки на каждом талоне гарантийного листа.

3. Гарантийные работы только на основании действительного гарантийного листа могут произвести сервисные партнёры.

4. Неправильно оформленный гарантийный талон или его отсутствие не является причиной отказа в выполнении гарантийных объязательств. В таком случае обрашайтесь производителю.

5. Потерянный гарантийный лист восстановить возможно лиш в достоверном доказательстве факта покупки (счёт).

6. Срок гарантии исчисляется от даты покупки и передачи товара потребителю.

7. При ремонте оборудования срок гарантии продлевается от даты заявления неисправности на тот промежуток времени, пока потребитель из-за неисправности не мог применять оборудование по назначению.

8. Ремонт необходимо выполнить таким образом, чтобы стоимость и применяемость оборудования соответствовала состоянию оборудования до выявления неисправности. При выполнении ремонтных работ в оборудование монтируется только новая запчасть.

9. Если ответственный за гарантийный ремонт не  объязуется выполнить на соответствующий срок или не выполнит его, потребитель имеет право за счёт объязанного произвести ремонтные работы.

Правы потребителя на основе гарантии и ответственности:

На основе Книги Гражданского права от 1959. года по 4. закону 306-307. §, и  на основе Постановления Министерства №49/2003. GKM по 4.§ а также по Постановлению Правительства №151/2003. (IX.22) распределитель должен добываться, чтобы ремонт или замену осуществлять не более чем 15 дней.

Когда может потребовать замену продукта потребитель?

Если продукт является неисправным в течение 3-ёх дней со дня покупки, по желанию потребителя, продукт заменяется на такой же тип нового продукта в коммерческих узлах. Если замена не представляется возможным, по выбору потребителя

- одновременно с возвратом товара, закупочная цена будет выплачена,

- или одновременно с расчётом цены покупки, на сумму разницы выдают другой вид продукта. При замене в течение трех дней, придется вернуть продавцу в оригинальной неповрежденной упаковке  вместе с оборудованием и всеми его принадлежностями.

Место проведения ремонта.

- Ремонт проводится на месте эксплуатации при жёстком подключении оборудования в систему  а также если вес оборудования превысит 10 кг.

- Если ремонт на месте эксплуатации нельзя провести, тогда о демонтаже и монтаже, а также транспортировку должна обеспечить сервисная служба.

- Сервисная служба заранее согласует с Потребителем дату выезда и в этот день до- или после обеденное время выполнит его.

Кому и когда должен заявить свои претензии, вытекающие из гарантии?

Потребитель о неисправности гарантийного оборудования должен заявить у сервисной службы, указанного на гарантийном листе или у продавца данного оборудования. Потребитель объязан в кратчайшее время после выявления неисправности об этом заявить. За причинённые ущербы, вызванные из-за несвоевременного заявления неисправности несёт ответственность потребитель.

Процесс при возникновении спора по поводу характера неисправности.

- Если сервисная служба не признаёт правомерность жалобы, тогда Покупатель может попросить экспертизу Генеральной инспекции по защите прав Потребителя. Если ремонтная служба доказуемо не выполняет в предыдущем сформулированным объязательствам, потребитель имеет право лично обратиться к органам контроля качества.

- Проводимая работа и экспертиза органом контроля качеств является платной услугой.

- В поручении на получение экспертизы необходимо указать точку зрения и заявление как сервисной службы, так и потребителя.

Сервисная служба или продавец должен составить акт о рекламации потребителя со следующим содержанием и копию передать потребителю:

- имя и адрес потребителя,

- наименование и цена продукции,

- дата покупки,

- дата заявления рекламации,

- потребность потребителя.

Результат экспертизы Генеральной инспекуии по защите прав Потребителя не объязателен для продавца.

Если продавец не принимает результат экспертизы, тогда покупатель, с ради решения вопроса без суда, может обратиться к Обществу Примерения (процессуальный сбор 1000 Форинтов, за эту сумму Оно проводит процесс, в рамке макс. 60 дней приносит решение, жалобы и рекомендации может раскрывать), или потребитель может обратиться к Суду.

Взятые гарантийные объязательства на наши оборудования теряют силу, если

- Оборудование поставили в эксплуатацию не в соответствии с приложенным руководством или неправильно осуществляли установление.

- При ремонте оборудования применяются запчасти, не сертифицированные и реализуемые нашей фирмой.

- Если наша фирма или уполномоченная нами сервисная служба докажет, что неисправность вызвана из-за применения загрязнённой воды, неисправности давления воды, применения не по назначении, переделки, ненадлежащего обращения, не проведения технического осмотра, ненадлежащего хранения, или иное, вызванное после покупки.

- С целью избежения ненадлежащего применения оборудования к ней прилагаем руководство по эксплуатации и просим, чтобы в нём изложенным придерживайтесь в своих интересах, так как из-за невыполнения там написанным произошедшим неисправностям оборудование теряет гарантию. Проведение технических осмотров относится к объязанностям покупателя. Расходы из-за несвоевременного проведения технических осмотров произшедшие неисправности являются частностью покупателя.

Задачи продавца и ремонтной службы в связи с ремонтным талоном.

Продавец, при продаже товара, должен согласовать номер гарантийного листа и номер устройства, проверять подлинность указивая дату продажи, и передать эту потребителю. Все гарантийные листы необходимо заполнять. Ремонтная служба должен польностю и точно заполнять гарантийные талоны.

(Гарантийный лист и гарантийные талоны смотрите на стронице 63.)

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

Обслуживание клиентов

|  | HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243. Téglás hrsz.0135/9 tel.:06/52/582-700 fax.:06/52/384-126 honlap:www.hajdurt.hu email: vevoszolgalat@hajdurt.hu |
| --- | --- |

Jótállási Jegy

| Eladószerv tölti ki! | Gyártómű tölti ki! |
| --- | --- |
| Vásárlás napja: 20.........év...…………...........hó..........nap /betűvel/ |  |
| Tőpéldány | Levágandó jótállási szelvények |
| Bejelentés kelte: 20.......…..…....hó.......nap Javításra átvétel kelte: 20.......…..…....hó.......nap Készülék visszaadás kelte: 20.......…..…....hó.......nap Jótállás meghosszabbítva: 20.......…..…....hó.......nap Elhárított hiba: P.H. M.lap.szám: aláírás |  |
| Bejelentés kelte: 20.......…..…....hó.......nap Javításra átvétel kelte: 20.......…..…....hó.......nap Készülék visszaadás kelte: 20.......…..…....hó.......nap Jótállás meghosszabbítva: 20.......…..…....hó.......nap Elhárított hiba: P.H. M.lap.szám: aláírás |  |
| Bejelentés kelte: 20.......…..…....hó.......nap Javításra átvétel kelte: 20.......…..…....hó.......nap Készülék visszaadás kelte: 20.......…..…....hó.......nap Jótállás meghosszabbítva: 20.......…..…....hó.......nap Elhárított hiba: P.H. M.lap.szám: aláírás |  |
| Bejelentés kelte: 20.......…..…....hó.......nap Javításra átvétel kelte: 20.......…..…....hó.......nap Készülék visszaadás kelte: 20.......…..…....hó.......nap Jótállás meghosszabbítva: 20.......…..…....hó.......nap Elhárított hiba: P.H. M.lap.szám: aláírás |  |

|  | HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243. Téglás hrsz.0135/9 tel.:06/52/582-700 fax.:06/52/384-126 honlap:www.hajdurt.hu email: vevoszolgalat@hajdurt.hu |
| --- | --- |

Гарантийный лист

| Заполняется продавцом! | Заполняется заводом-изготовителем! |
| --- | --- |
| Дата покупки: .......день..................месяц, 20....год /прописью / |  |
| Основной талон | Отрезаемые гарантийные талоны |
| Дата заявления: .....день ...................мес...... 20.....г. Дата приёма на ремонт: :.. день................мес..... 20..... г. Дата возврата оборудования: .... день............. мес..... 20.....г. Гарантия продлена: ...... день...............мес......... 20.....г. Устранённый дефект......……………....... М.П. № рем.накл.:...................………..… подпись |  |
| Дата заявления: .....день ...................мес...... 20.....г. Дата приёма на ремонт: :.. день................мес..... 20..... г. Дата возврата оборудования: .... день............. мес..... 20.....г. Гарантия продлена: ...... день...............мес......... 20.....г. Устранённый дефект......……………....... М.П. № рем.накл.:...................………..… подпись |  |
| Дата заявления: .....день ...................мес...... 20.....г. Дата приёма на ремонт: :.. день................мес..... 20..... г. Дата возврата оборудования: .... день............. мес..... 20.....г. Гарантия продлена: ...... день...............мес......... 20.....г. Устранённый дефект......……………....... М.П. № рем.накл.:...................………..… подпись |  |
| Дата заявления: .....день ...................мес...... 20.....г. Дата приёма на ремонт: :.. день................мес..... 20..... г. Дата возврата оборудования: .... день............. мес..... 20.....г. Гарантия продлена: ...... день...............мес......... 20.....г. Устранённый дефект......……………....... М.П. № рем.накл.:...................………..… подпись |  |

1221113037/02